## Slide 1: ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ

## Slide 2: ВВЕДЕНИЕ
Особенность систем цифровой связи состоит в том, что в основе переданной информации лежит конечный набор дискретных сообщений, тогда как в системах аналоговой связи сообщения всегда непрерывные. В этом случае изменится и задача приемника цифровой системы. Она заключается не в точном воспроизведении переданного сигнала, а в определении, к какому из конечного набора известных сигналов относится принятый сигнал. Системы цифровой связи интенсивно развиваются вследствие следующих преимуществ:
1. Высокая помехозащищенность и слабая зависимость качества передачи от длины линии связи в результате использования в канале связи регенеративных ретрансляторов, кроме того, наличие двух состояний принимаемого сигнала исключает накопление шумов и других возмущений. В аналоговых системах даже наличие небольших возмущений может привести к значительному искажению сигнала.
2. Стабильность параметров каналов связи цифровых систем передачи, которая обеспечивается устранением эффектов ухудшения качества сигнала в канале связи. Такое устранение или выравнивание выполняется устройствами компенсации или эквалайзерами, легко реализуемыми в цифровых системах связи.
3. Эффективное использование пропускной способности каналов цифровых систем связи при передаче дискретных сообщений на основе применения временного или кодового разделения каналов.
4. Высокие технико-экономические показатели из-за малых габаритных размеров, массы, высокой унификации узлов и надежности системы и, самое важное, цифровые системы могут производиться по более низким ценам. Теория связи как совокупность методов решения задач синтеза и анализа систем связи служит для исследования и разработки различных систем связи.