## Slide 1
Проект
телекоммуникационной
сети доступа
коттеджного поселка
Юкки
Дипломник: Остякова А.В.

## Slide 2
OLT
ONU 1
ONU 2
ONU 3
ONU 32
Разветвитель
1:32
Кабельное телевидение
Спутниковое телевидение
Видеосервер
ТВ
Оптоэлектронный преобразователь
ПК
WDM
WDM
1550 - 1560 нм
1490 нм
1310 нм
Общая структурная схема
ТфОП
Компьютерная приставка к ТВ
Ethernet


## Slide 5
Характеристики кабелей
Количество оптических волокон в кабеле | 2—48
Диаметр кабеля, мм | 8—15
Масса кабеля, кг/км | 60—100
Минимальный радиус изгиба, мм | 120—225
Стойкость к продольному растяжению, кН | 1,5—6
Стойкость к раздавливающим усилиям, кН/см | 0,4—1,0
Стойкость к удару, Дж | 30
Температурный диапазон — эксплуатация, 0С — прокладка, 0С | - 60…+ 70 - 15…+ 50
Количество оптических волокон в кабеле | 2 – 48
Количество оптических волокон в модуле | 8 – 12
Количество модулей в кабеле | 1 – 4
Количество элементов в повиве сердечника | 4
Номинальный наружный диаметр кабеля, мм | 11,8 – 14,0
Масса кабеля, кг/км | 261 – 340
Минимальный радиус изгиба, мм | 230 – 280
Стойкость к продольному растяжению, кН | 7,0 – 9,0
Стойкость к раздавливающим усилиям, кН/см | 0,5 – 1,0
Стойкость к ударам, Дж | 30
Температурный диапазон - при эксплуатации, 0С - при прокладке, 0С | -60 … +70 -10 … +50
ОК марки СКО-ОПС-008Е04-04-М2
ОК марки СКО-ОПТ-002Е04-04-М2
1. ПБТ-ПА трубка со свободно уложенными ОВ
и гидрофобным гелем.
2. Межмодульный гидрофобный заполнитель.
3. Армирование стальными оцинкованными проволоками.
4. Наружная черная ПЭ оболочка с маркировкой.
1. Полимерная трубка с гидрофобным гелем.
2. Диэлектрический силовой элемент.
3. Наружная оболочка.

## Slide 6
Расчёты затухания Тип волокна: G.652 ITU-T D |  | Единица измерения | Длина волны, нм | 
 |  |  | 1310 | 1550
1 | Коэффициент затухания волокна | дБ/км | 0,40 | 0,25
2 | Хроматическая дисперсия | пс/нм км | 3,50 | 18,0
3 | Длина линии | км | 5,5 | 5,5
4 | Вносимое волокном затухание | дБ | 2,20 | 1,4
5 | Средние потери в сростке | дБ | 0,05 | 0,05
6 | Количество сростков | шт. | 4 | 4
7 | Суммарные потери в сростках | дБ | 0,20 | 0,20
8 | Потери в сростках при ремонте | дБ | 1,0 | 1,0
9 | Эксплуатационный запас | дБ | 3,0 | 3,0
10 | Средние потери в соединителях | дБ | 0,30 | 0,30
11 | Количество соединителей | шт. | 4 | 4
12 | Суммарные потери в соединителях | дБ | 1,20 | 1,20
13 | Потери разветвления 1 : 32 | дБ | 17,5 | 17,5
14 | Общие потери в линии связи | дБ | 25,1 | 24,3
15 | Допустимые потери | дБ | 26,0 | 24,5
16 | Остаточный запас по затуханию | дБ | 0,9 | 0,2
Расчёт затухания для максимально
отдалённого дома

## Slide 7
BBS 1000+ - это компактное высокопроизводительное устройство, предназначенное для построения оптических сетей доступа на базе технологии EPON. Данный концентратор совместно с оптическим терминальным оборудованием UTStarcom ONU 100 является завершенным решением для организации сетей доступа на базе технологии Ethernet с гигабитной пропускной способностью на участке последней мили.
BBS 1000+ поддерживает до 8 PON интерфейсов. Каждый PON интерфейс способен передавать трафик со скоростью 1.25 Гбит/с, который может распределяться между 64 терминальными устройствами. Таким образом, небольшой концентратор в корпусе 1U может обслуживать максимально до 512 абонентов.
Преимущества:
1. Cisco-подобный интерфейс управления.
2. EPON на базе стандарта IEEE 802.3 ah.
3. Древовидная структура, поддерживающая до 64 подключений.
4. Дальность передачи до 20 км для 32 подключений и 10 км для 64 подключений.
5. До 512 терминальных устройств обслуживаются одним компактным концентратором.
6. Индивидуализированная тарификация в зависимости от соглашения об уровне обслуживания.
7. Удаленное управление.
BBS 1000, концентратор EPON

## Slide 8
ONU 100, терминальное устройство EPON
ONU 100 - это бюджетное терминальное устройство, предназначенное для построения оптических сетей доступа на базе технологии EPON. Данное терминальное оборудование совместно с оптическим концентратором UTStarcom BBS 1000 являются завершенным решением для организации сетей доступа на базе технологии Ethernet с гигабитной пропускной способностью на отрезке последней мили.
Оптические характеристики:
1. Оптоволокно – одномодовое.
2. Разделение потока от PON интерфейса - до 32 ответвлений.
3. Скорость передачи – симметричные восходящий и нисходящий потоки по 1 Гбит/с.
4. Оптический бюджет – 27 дБ.
5. Длины волн: передача (Tx) - 1310 нм, приём (Rx) - 1490нм.

## Slide 9
Наименование показателей / ед. измерения | Усл. обозна- чения | Требования тех. задания | Значение показателя
Технология передачи | - | - | EPON
Оборудование | - | Концентратор BBS 1000, терминальное устройство ONU 100, сплиттер | 
Тип кабеля | - | Волоконно-оптический | ОПС-008Е04-04-М2 ОПТ-002Е04-04-М2
Скорость передачи / Гбит/с | - | 1,25 | 1,25
Рабочая длина волны / нм | λ | 1310, 1490, 1550 | 1310, 1490, 1550
Общее число организуемых каналов / канн | N | - | 32
Протяжённость трассы / км | L | - | 5,5
Капитальные вложения / тыс. руб. | К | - | 3 550
Годовые эксплуатационные расходы / тыс. руб. | Р | - | 1 240
Срок окупаемости / год | Т | ≤ 5 | 1,7
Технико-экономические показатели